______________________________________________________________________________________

RAPORT ACTIVITATE (INFORMARE)

Pentru anul 2021

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Argeş, administrează în numele statului toată infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată pe teritoriul judeţului.

Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt structurate pe trei categorii în funcţie de infrastructură:

- amenajări de irigaţii: suprafaţă  amenajată - 29992 ha;

- amenajări de desecare şi drenaj: suprafaţă amenajată - 33309 ha;

- amenajări pentru combaterea eroziunii solului: suprafaţa amenajată – 69005 ha;

Amenajări de irigaţii

În judeţul Argeş suprafaţa agricolă amenajată cu lucrări de irigaţii este organizată în 8 (opt) amenajări de irigaţii, astfel:

- Ştefăneşti – Leordeni: suprafaţa amenajată - 5673ha;

- Căteasca-Teiu:            suprafaţa amenajată - 21991ha;

- Stolnici:                      suprafaţa amenajată - 400ha;

- Izvoru:                        suprafaţa amenajată - 250ha;

- Miceşti-Mărăcineni:   suprafaţa amenajată - 647ha;

- Ţiţeşti-Colibaşi:          suprafaţa amenajată - 493ha;

- Dârmăneşti-Piscani:   suprafaţa amenajată - 468ha;

- Davideşti:                    suprafaţa amenajată - 70ha.

Amenajarea Ştefăneşti-Leordeni este alimentată gravitaţional din acumularea Piteşti (baraj Prundu), este de utilitate publică şi pe teritoriul acesteia s-au înfiinţat  4 (patru) Organizaţii de Utilizatori de Apă pentru Irigaţii (O.U.A.I.) care au primit în proprietate gratuită infrastructura de irigaţii din domeniul privat al statului (staţii de pompare în număr de 6 buc, reţeaua de conducte îngropate în lungime cumulată de 157063ml).

Din cele 7 (şapte) amenajări de irigaţii aflate în administrarea  Filialei Argeş 5 (cinci) sunt staţii de punere sub presiune cu preluarea apei direct din sursă (SPP Stolnici, SPP Miceşti, SPP Dârmăneşti, SPP Ţiţeşti, SPP Davideşti), o staţie de pompare cu preluarea apei din foraje de adâncime medie (SPP Izvoru) şi amenajarea Căteasca-Teiu cu o treaptă de pompare prin staţia de bază SPA Goleşti aflată în corpul barajului Goleşti.

Suprafata pregatita pentru irigatii este de 14032 ha (11000 ha pe amenajarea Cateasca Teiu si 3032 ha pe amenajarea Stefanesti Leordeni). În acest moment funcţionalitatea amenajărilor de irigaţii este  strict condiţionată de solicitările de apă  și de modul în care utilizatorii de apă se organizează în forme asociative, drept  urmare  in 2021 au fost încheiate contracte pe 3167 ha, din care contracte multianuale pe o suprafață de 2410 ha si 757 ha contracte sezoniere.

In anul 2021 au fost irigate 1313,2 ha (in amenajarea Cateasca-Teiu 1067,7 ha si in amenajarea Stefanesti-Leordeni 245,5ha), din care udarea I – 1172,2 ha. Preluarea apei pentru irigatii s-a facut direct din canalele de aductiune cu ajutorul motopompelor.

Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii (distrus vegetatie ierboasa si lemnoasa, decolmatari canale si reparatii vane ramificatie) in amenajarea de irigatii Cateasca-Teiu pe CA 2-2 intre SPP 4 Rociu si SPP 5 Teiu si CA 1 intre SPP15 si SPP 20-21 in valoare de  215669,34 lei.

ANIF Filiala Arges a livrat prin canalul de aductiune Stefanesti-Leordeni apa pentru piscicultura pentru cele trei exploatatii piscicole – volumul de apa 800,00 mii mc.

În vederea diminuării pierderilor de apă pe canalele de aducţiune şi creşterea randamentului de transport al apei  se va proceda la reabilitarea acestora.

Amenajarea Ștefănești-Leordeni este înclusă în anexa nr.2,poziția 43 a Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România aprobat prin H.G.793/2016. Stadiul executiei lucrarilor: s-a obtinut autorizatia de construire  nr.1/2302 din 20,02,2020 valabila 24 luni si elaborare caiet sarcini pentru SEAP/SICAP. In urma cresterilor de pret la materiale s-a actualizat devizul oferta si a fost avizat in CTE ANIF.

Amenajări de desecare

În judeţul Argeş au fost proiectate şi executate 7 (şapte) amenajări de desecare de „tip gravitaţional”, infrastructura de desecare fiind formată dintr-o reţea de canale  în lungime totală de 524 km şi un număr de 600 construcţii hidrotehnice (podeţe, căderi) care preia excesul de umiditate rezultat din precipitaţii abundente, debitul de apă rezultat fiind canalizat către emisari (râuri, pâraie, văi naturale).

Canalele şi construcţiile hidrotehnice au un nivel mai mic sau mai mare de colmatare dar  există suficientă secţiune de transport a apei şi nu există pericol de inundaţii.

Reţeaua de desecare este atent  monitorizată pentru a stabili  zonele unde trebuie intervenit cu prioritate şi mai ales la infrastructura de desecare care preia şi transportă apele pluviale, menajere şi tehnologice convenţional curate către emisar.

In anul 2021 au fost executate lucrari de intretinere si reparatii (decolmatati canale) in amenajarea desecare Micesti Maracineni (valea Hotului, Valea Hotarului, CC1, Valea Uliteasca) in valoare de 141.905,62 lei.

ANIF Filiala Arges a inceput elaborarea documentatiilor aferente Planului Național de Relansare și Reziliență conform Ordonantei de Urgenta nr.155/2020, pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta.

Prin PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) a fost intocmita Nota Conceptuala pentru reabilitarea amenajarii de desecare Cateasca Teiu, cod amenajare 39 in valoare de 13.126.590,37 lei respectiv 2.668.223,10 euro.

Amenajări de combatere a eroziunii solului

Cele mai importante obiective în cadrul zonei de administrare a Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Argeş sunt amenajările de combatere a eroziunii solului. Aici se regăsesc lucrările amplasate în 16 subbazine hidrografice corespunzătoare celor mai importante cursuri de apă permanente din reţeaua hidrografică a judeţului Argeş. Manifestările torenţiale prin eroziunile de suprafaţă, eroziunile de adâncime, transportul şi depunerea aluviunilor produc însemnate pagube materiale ce pot periclita numeroase obiective economice cum sunt fondul funciar, căi de comunicaţii, aşezări omeneşti.

La nivel de filială s-a organizat activitatea de monitorizare a eventualelor situaţii critice apărute, cu o legătură strânsă cu administraţiile locale. În urma monitorizării s-au identificat zonele cu risc ridicat,

s-au efectuat măsurători  şi s-au întocmit Note de fundamentare în vederea reabilitării unor lucrări din infrastructura de îmbunătăţiri funciare:

- „Limitarea efectelor eroziunii de adâncime prin reabilitarea lucrărilor de amenajare4a pe ravena Valea Frumoasă din B.H. Bratia, Zona Vlădeşti” judeţul Argeş

Aprobat prin Aviz C.T.E. A.N.I.F. R.A. nr.444/20.11.2008;

Aviz C.T.E. nr.589/17.01.2011 şi Aviz C.T.E. M.A.D.R. nr.1282/01.03.2012 şi Decizia A.N.I.F. Bucureşti nr.438/03.04.2012 pentru aprobarea D.A.L.I.;

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1968660 lei;

- „Completarea şi reabilitarea lucrărilor de C.E.S. din amenajarea B.H.Târgului-perimetrul IV-Mihăeşti , Valea Iosifescu, Valea lui Marinică şi Valea Bradului” judeţul Argeş.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1120000 lei;

S-a obţinut Aviz CTE ANIF nr.658/12.03.2013 şi Aviz CTE MADR nr.1314 din 06.09.2013;

Urmează proiectarea şi finanţarea de la bugetul de stat.

- „Completarea şi reabilitarea lucrărilor de C.E.S. pe ravena Vl Lupului, BH Doamnei superior, perimetrul I Domneşti” judeţul Argeş.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 782000 lei

S-a obţinut Aviz CTE ANIF  în data de 23.01.2014.

4.   „Refacerea capacităţii de funcţionare a amenajării de CES BH Dâmboviţa, perimetrul

CETĂŢENI” judeţul Argeş.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1942000 lei

S-a obţinut Aviz CTE ANIF  în data de 23.01.2014.

Ca in fiecare an si in anul 2021 Filiala Teritoriala Arges a facut parte din comisiile numite prin Ordin al Prefectului judetului Arges pentru constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (ploi)ce si-au desfasurat activitatea Comitetului Judetean de Urgenta Arges. Comisiile au dat curs sesizarilor cetatenilor si au fost intocmite note de constatare privind pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase.

A.N.I.F. Filiala  Teritoriala Arges a emis in anul 2021 un numar de 82 avize astfel:

- 51 avize SCA;

- 1 avize PUG;

- 13 de avize PUZ;

- 16 acorduri tehnice;

- 1 avize de specialitate.

Avizele au drept scop protejarea impotriva distrugerilor prin amplasarea de constructii peste infrastructura de imbunatatiri funciare cu intreruperea sau suspendarea functionarii acestora cu producerea de pagube materiale ce pot periclita obiective economice , cai de comunicatii, asezari omenesti.

In anul 2021 au fost executate lucrari de intretinere si reparatii (decolmatati canale, reparatii pereu si CH uri) in amenajarile:

- BH Dambovita in valoare de 245729,49 lei - UAT Stoenesti (Valea Cocesti);

DIRECTOR,

Ing.Manuel ZENOVIE

# Text boxes

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE ARGES

Tel. 0248.254.124

Fax. 0248.251.313

arges@anif.ro

Str.Agrosemului, nr.9, Stefanești, Arges, România  CIF 29494174

www.anif.ro

ISO 9001:2015

Registered

ROU/QMS/JAS-C0066/TC/0908